ULUSAL MESLEK STANDARDI

KESİMCİ

(DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 11UMS0128-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 21/3/2011 – 27881 (Mükerrer)

| Meslek: | KESİMCİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 11UMS0128-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İTKİB) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 21/3/2011 – 27881 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ABRAJ: Deri/kürkte renk farklılıklarını,

ASORTİ (ASORTLAMA): Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü gibi unsurlara göre sınıflandırılmasını,

AYAK: Deri ve kürkün alan ölçü birimini,

ÇIT/ÇENTİK: Kesilmiş parçaların dikiş birleşimini gösteren işaretleri,

DERİ KALİTE BÖLGELERİ: Derinin yapısı gereği bazı bölgelerin sık bazı bölgelerin gevşek dokulu olması ve bu özelliklerinden dolayı bölgesel kalite farklılıklarını,

EĞE (LİMAKİ): Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik aracı,

FİNİSAJ/BİTİM İŞLEMLERİ: Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son işlemi,

GÜMÜŞ KALEM: Deri ve kürkte kullanılan silinebilen, gümüş renginde yazan kalemi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞARETLEME: 1.Deri üzerindeki hataların gümüş kalemle işaretlenmesini, 2. Kesilmiş parçaların dikiş birleşimini gösteren çıt/çentikleri,

KANAT: İşlenmiş bütün deriyi,

KESİCİ ALET: Kesim yaparken kullanılan maket bıçağı, jilet, bıçak gibi kesici aracı,

KESİM KALIBI/ŞABLON/ISTAMPA: Dikiş payları verilmiş, tüm yazı ve işaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıbı,

KLAPA: Yakanın göğse doğru inen devrik bölümünü,

MANŞET: Giysinin kol, paça uçları gibi bölümlerini toplamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla geçirilen, genellikle destekleme malzemesi ile sertleştirilmiş düz veya şekillendirilmiş giysi parçasını,

MASAT: Bıçak gibi kesici araçları bilemekte kullanılan kayış ya da taşı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

TEHLİKE: Çalışanların iş kazasına ve meslek hastalığına maruziyeti ile malın veya malzemenin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

ÜRETİM PLANI: Ürünün zamanında ve belirtilen özelliklere göre tamamlanması için ilgili bölümlere yönelik hazırlanan planlamayı,

YARDIMCI MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dışında kullanılan malzemeyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.      Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	17

3.3.	Bilgi ve Beceriler	18

3.4.	Tutum ve Davranışlar	19

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	20

# GİRİŞ

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanmıştır.

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), hazır giyim üretiminde kullanılan deri ve kürk çeşitlerini inceleme, malzeme özelliğine uygun kesim araçlarını hazırlama, modelin kalıplarını yerleştirme, kesim yapma, kesilmiş parçaları eşleme ve dikime sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7532 (Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

5362 Sayılı Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4)’nin çalışma alanı yeterli büyüklükte, havalandırılmış, dışarıdan ışık almayan, gün ışığı özellikleri taşıyan, aydınlatma ışıkları kullanılan ve işin gereği için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış olmalıdır. Bu alanda çalışanlar görevlerini asorti ve deri kesim kontrol ekibi ile işbirliği içinde yürütmek durumundadır.

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) çalışma saatleri içerisinde ayakta ve masa başında çalışmaktadır. Çalışma ortamı deri, deri tozu ile tüy ve kıla karşı alerjik ortam oluşturabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.  Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak | A.1 | Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirler, riskleri değerlendirir ve tehlikeleri yetkisi dahilinde önler. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İSG açısından koruma ve müdahale araçlarını gereği halinde kullanır. |
|  |  | A.2 | Çevre güvenlik önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |
|  |  | A.3 | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre belirlenen kalite gerekliliklerine uygun üretim yapar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Kalite konusunda ilgili kişilere rapor verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.1 | Yöneticisi ile işi belirlemek | B.1.1 | Birim yöneticisinden üretim planını alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Ürün terminine uygun olarak işin teslim tarihini birim yöneticisi ile belirler. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Teslim tarihine uygun iş planını yapar. |
|  |  | B.2 | Kesim talimatını incelemek | B.2.1 | Model bilgilerini kesim talimatına göre inceler. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Kesim talimatına göre üründe kullanılacak deri çeşidini inceler. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Kesim talimatına göre keseceği deri adedini inceler. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Kesim talimatına göre keseceği derilerin ayak hesabı bilgilerini inceler. |
|  |  | B.3 | Çalışma ortamını hazırlamak | B.3.1 | Çalışma ortamını işe uygun şekilde temizler ve düzenler. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Malzeme ve ürünlerin korunması için önlemleri alır. |
|  |  | B.4 | Araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak | B.4.1 | Keseceği deri/kürke uygun kesici aleti belirler (maket bıçağı, jilet, bıçak gibi). |
|  |  |  |  | B.4.2 | Kullanacağı kesici alette paslanma, kırılma gibi kontrolleri yapar ve eksiklerini giderir. |
|  |  |  |  | B.4.3 | Kesim araçlarını kullanım ve emniyet kurallarına uygun kullanıma hazırlar. |
|  |  |  |  | B.4.4 | Keseceği deri/kürke uygun diğer araç, gereç ve ekipmanlarını kontrol eder ve eksikleri giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kesim öncesi işlemler yapmak (Devamı var) | C.1 | Model ürününü incelemek | C.1.1 | Kesim yapacağı ürün hakkında bilgi edinmek için modeli inceler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Kesim yapacağı ürün hakkında detaylı bilgi edinmek için model üzerindeki parça, yer ve sayıları inceler. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Kesim yapacağı üründe model ile ilgili kritikleri inceler. |
|  |  | C.2 | Model çizimini incelemek | C.2.1 | Model çizimini model ile karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Tespit ettiği farklılıkları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  | C.3 | Kalıbı incelemek | C.3.1 | Modelin kalıp parçalarını bütünü oluşturacak şekilde kesim masası üzerine dizerek inceler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Modelin ön, arka beden, kol ve diğer kalıplarını ve birbirine uyumunu inceler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Kalıp parçalarını model ile karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Kalıp üzerindeki yazı ve işaretleri model çizimine göre inceler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| c | Kesim öncesi işlemler yapmak | C.4 | Deri/kürkün modele uygunluğunu incelemek | C.4.1 | Asortiden gelen deri/kürk kanatlarının modele uygunluğunu inceler. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Model için gerekli olan parça adedinin tam olup olmadığını inceler. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Deri/kürk kanatlarının kesim talimatında belirtilen ayak hesabında olup olmadığını inceler. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Kesim talimatına göre rengi onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler. |
|  |  |  |  | C.4.5 | Renk asortisini deride tek, kürkte çift yönlü inceler. |
|  |  |  |  | C.4.6 | Kesim talimatına göre finisajı onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler. |
|  |  |  |  | C.4.7 | Deri/kürk kalınlığının modele uygunluğunu ve kalınlık asortisini inceler. |
|  |  |  |  | C.4.8 | Cilt hatalarını deride tek, kürkte çift yönlü inceler. |
|  |  |  |  | C.4.9 | Kürkte tüy asortisini inceler. |
|  |  |  |  | C.4.10 | Yaka, klapa ve manşet için ayrı deri/kürk parçalarının olup olmadığını inceler. |
|  |  | C.5 | Hata ve eksikleri tespit etmek | C.5.1 | Model, kalıp ve deri/kürkteki hata ve eksikleri tespit eder. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Tespit ettiği hata ve eksiklikleri birim yöneticisine bildirir ve düzeltilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Kesim yapmak (Devamı var) | D.1 | Kesim planı yapmak | D.1.1 | Modele göre hangi parçada hangi kalıbı kullanacağını en verimli şekilde tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Kesim yapacağı parça üzerindeki hata kaçarlarını belirler. |
|  |  | D.2 | Hataları işaretlemek | D.2.1 | Kanat üzerinde hataları tespit eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Tespit ettiği hataların üzerini gümüş kalemle işaretler. |
|  |  | D.3 | Kalıbı yerleştirmek | D.3.1 | Öncelikli kesim kalıplarını ve kalıba uygun deri/kürk kanatlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kanat üzerindeki hataları, abrajı ve esneme yönünü dikkate alarak minimum fire verecek şekilde uygun kalıbı yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kürk kanat üzerine kalıbı yerleştirirken tüy yönü, abraj, kalınlık ve tüy uzunluğu gibi tüy özelliklerini dikkate alarak doğru parçaya doğru kalıbı yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Finisajlı deri/kürk kanatlarına kalıp parçalarını yerleştirirken desen devamına dikkat ederek yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Dikim sırasında deri/kürk yapısına göre ortaya çıkabilecek çekme oranlarını dikkate alarak kalıbı yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.6 | Yaka, klapa ve manşet kalıplarını en güzel düzgün tüylü parçalara yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.7 | Küçük kalıpları bakiye parçalar üzerine ekonomik olarak yerleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Kesim yapmak | D.4 | Elde kesim yapmak | D.4.1 | Yerleştirdiği kalıp parçalarını öncelik sırasına uygun keser. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Deriyi dik, kürkü tüyüne zarar vermemek için terst yönden ve yatay açı ile keser. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Keserken deri/kürk parçasının esnememesine dikkat ederek kesim yapar. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Keserken her parçada derinin esneme yönüne dikkat ederek kesim yapar. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Deri/kürk kanatlarını kesim talimatına uygun kalitede keser. |
|  |  | D.5 | Diğer kesim araçları ile kesim yapmak | D.5.1 | Belirlenen kesim aracına göre, deri/kürkü tekniğine uygun şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Belirlenen kesim aracıyla, deri/kürk kanatlarını kesim talimatına uygun kalitede keser. |
|  |  | D.6 | İşaretleme yapmak | D.6.1 | Kullanılan kesim yöntemine göre kesilmiş parçalar üzerine kalıpta belirtilen yerlere işaretleme yapar. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Beden serilerini kesilmiş parçalar üzerine işaretler/yazar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kesim sonrası işlemler yapmak | E.1 | Kesilen parçaları kontrol etmek | E.1.1 | Modele göre eksik parça olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Kesilmiş parça üzerinde kalan cilt, finisaj ve tüy hatalarının modele ve yerine göre toleransını inceler. |
|  |  | E.2 | Model bütününü kontrol etmek | E.2.1 | Kesilmiş ürün parçalarını dikilmiş gibi sererek bütün oluşturur. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Bütün üzerinden tüy yönü, finisaj ve abraj gibi kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Tespit ettiği kesim hatalarını birim yöneticisine bildirir. |
|  |  | E.3 | Model kalıplarını teslim etmek | E.3.1 | Kesimi biten model kalıplarının tüm parçalarını biraraya getirir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Grupladığı model kalıplarını birim yöneticisine teslim eder. |
|  |  | E.4 | Artan deri/kürkü teslim etmek | E.4.1 | Kesim sonrası artan malzemeyi bir araya getirir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Düzenlediği malzemeleri ilgili kişiye teslim eder. |
|  |  | E.5 | Kesim araçlarını düzenlemek | E.5.1 | Kesimde kullandığı araçlarda herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Kesim araçlarında tespit ettiği eksiklikleri birim yöneticisine bildirerek düzeltilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Kontrol edilen kesim araçlarını bir sonraki kullanıma uygun şekilde düzenler. |
|  |  | E.6 | Kesilmiş işi teslim etmek | E.6.1 | Model özelliğine göre kesilen deri/kürk parçalarını ilgili kişiye teslim eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Birim yöneticisine işi teslim ettiğinin bilgisini verir. |
|  |  | E.7 | Kesim raporu düzenlemek | E.7.1 | Teslim ettiği kesimlerin bilgisini yazılı olarak düzenler. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Hazırladığı raporu birim yöneticisine teslim eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | F.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | F.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | F.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek | F.2.1 | Bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder, yönetime bildirir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Ağırlıklar (demir, mermer gibi)

- Çizgi taşı

- Deri/kürk çeşitleri

- Eğe çeşitleri

- Gümüş kalem

- Jilet

- Kesim altlıkları (cam gibi)

- Kesim bıçakları (deri/kürke uygun)

- Kesim kalıpları/şablon

- Kesim masası

- Kırtasiye malzemeleri

- Maket bıçağı (falçata)

- Masat

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Artıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

- Asorti bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Deri/kürk çeşitleri bilgisi

- Deri/kürk esneme yönü bilgisi

- Deri/kürk hazır giyim malzeme bilgisi

- Deri/kürk hazır giyim terim bilgisi

- Deri/kürk kalite bölgeleri bilgisi

- Deri/kürk kesim araçları bilgisi

- Deri/kürk kesim bilgi ve becerisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- El becerisi

- El-göz koordinasyon yeteneği

- Görevi ile ilgili teknolojik yenilikleri araştırabilme becerisi

- Görsel algı yeteneği

- İSG bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Problem çözme becerisi

- Renk bilgisi

- Renkleri ayırt edebilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel düzeyde deri/kürk hazır giyim yapım bilgisi

- Temel düzeyde kalıp bilgisi

- Temel düzeyde kalite kontrol bilgisi

- Zamanı iyi kullanabilme becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Deri/kürk kalite bölgelerine dikkat ederek kesim yapmak

- Deriyi ekonomik şekilde kullanmak

- Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Güvenli çalışma şartlarına uymak ve uyulmasını sağlamak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İş yeri çalışma prensiplerine uymak

- İş yeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

- İş yerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarabilmek

- İş yerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kesim araçlarını dikkatlice hazırlamak ve kullanmak

- Mesleğindeki teknolojik değişiklikleri takip etmek

- Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.